## Slide 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
TEMEL
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

## Slide 2
TEMEL
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
TEKNİK KONULAR

## Slide 3
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

## Slide 4
Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç.
Ekranlı Araç

## Slide 5
EKİPMAN
Monitör
ÇALIŞMA ORTAMI
Gerekli Alan
Aydınlatma
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
Yansıma ve Parlama
Gürültü
Ortam Isısı
Nem
Radyasyon
Çalışma Sandalyesi
Çalışma Masası veya Çalışma Yüzeyi
Klavye
EKRANLI ARAÇLARLA
ÇALIŞMALARDA
ARANACAK
ASGARİ GEREKLER
Programlar işe uygun olmalı
Sistemler iş verimini arttırmalı

## Slide 6
BİLGİSAYAR KULLANIMI RİSK FAKTÖRLERİ
Tekrarlamalı hareketler
Yanlış klavye pozisyonu
Ön kolun desteklenmemesi
Yetersiz molalar
Fare (mouse)’nin yanlış kullanımı
Postür bozukluğu
İş memnuniyetsizliği
Bilgisayarla uzun çalışma süresi
Gözlerin korunmaması

## Slide 7
MONİTÖR
Ekran, çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır.
Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.
Ekran görüntüsü sabit olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.
Notes: Monitörün göz hizası ve/veya göz hizasından biraz aşağısında olması önerilir.
Ekran Eğimi: Monitörün üst kısmı altında daha geride kalacak biçimde arkaya doğru eğik durmalıdır. Baş ve boyun hareketleri 20 dereceden fazla sağa – sola ve aşağı yukarı yönde hareket ettirilmesi sonucu kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkar.

## Slide 8
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, çalışan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.
Ekran, çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.
Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.
Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.
Monitör
Notes: Monitör gözlerden en az 65 cm uzakta (bir kol boyu mesafede) bulunmalıdır.

## Slide 9
Çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.
Klavyenin ön tarafına, çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalı ve klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.
Klavye

## Slide 10
Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalı ve klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.
Klavye

## Slide 11
Çalışma Masası
Ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.
Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır.

## Slide 12
Sandalye dengeli ve çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
Çalışma Sandalyesi

## Slide 13
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.
İstendiğinde çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır.
Çalışma Sandalyesi

## Slide 14
Bilgisayar Kullanıcıları İçin Ergonomi
14
Notes: Şekildeki yükseklik ve mesafelere dikkat çekilir.

## Slide 15
Ofis ortamına göre risk değerlendirmesi sonucunda önleyici ve düzeltici faaliyetler uygulanır.
Düzeltici faaliyet sonrası risk değerlendirmesi yenilenir.
Çalışma Ortamı Gözetimi

## Slide 16: Çalışanların Sağlık Gözetimi
İşe giriş ve periyodik muayenelerde göz muayeneleri yapılır.
Gerekli görüldüğünde göz hastalıkları uzmanına sevk edilir.

## Slide 17
Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılır.
Gerekiyorsa çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir.
Göz Sağlığı

## Slide 18
Teşekkür Ederiz